## Slide 1: Шестерні ДЛЯ РОБОТІВ LEGO
БРАТИ СЕШАНЬ
Перекладено на українську групою KFAR GALIM Atid Plus, ІЗРАЇЛЬ #2101

## Slide 2: Цілі
Дізнайтеся про різні типи шестерень LEGO та для чого ви їх використовуєте
Навчіться розраховувати коефіцієнти шестерень
Вивчіть деякі корисні прийоми з шестернями
Перекладено на українську групою KFAR GALIM Atid Plus, ІЗРАЇЛЬ #2101

## Slide 3: ЩО ТАКЕ шестерня?
Шестерня — це колесо із зубцями, яке входить в зачеплення з іншою шестірнею
Існує багато різних видів шестернь
Шестерні завзивачай використвують для
  Зміни швидкості
  Зміни крутного моменту
  Зміни напрямку
Перекладено на українську групою KFAR GALIM Atid Plus, ІЗРАЇЛЬ #2101

## Slide 4: ЗВИЧАЙНІ ШЕРСТЕРНІ LEGO
Поворотний стіл
Черв'ячна
передача
зубчаста рейка
Прямозубі шестерні
Подвійні конічні шестерні
Одинарні конічні шестерні
Ручка колеса
Коронний механізм
Диференціал
Перекладено на українську групою KFAR GALIM Atid Plus, ІЗРАЇЛЬ #2101
Ручка колеса
Ручка колеса
Поворотний стіл
зубчаста рейка
Коронний механізм

## Slide 5: НАЗВАННЯ ЛЕГО ШЕРСТЕРЕНЬ
Шестерні LEGO позначаються за типом і кількістю зубів
Цилиндрична шестерня на 8 зубів
Цилиндрична шестерня на 16 зубів
Цилиндрична шестерня на 24 зуба
Цилиндрична шестерня на 40 зубів
Перекладено на українську групою KFAR GALIM Atid Plus, ІЗРАЇЛЬ #2101

## Slide 6: Ведучi, Слiдкуючi та натяжнi шестернi
Ведучi: шестерня, яка застосовує силу (шестерня, підключена до двигуна на роботі).
Слiдкуючi: остання шестерня, , що приводиться в рух
Натяжнi: шестерня, яку обертає водій, яка потім обертає ведучу шестерню
Примітки щодо шестрень:
1) Коли 2 шестернi з’єднуються, ведуча змушує слідкуючу повернути в протилежному напрямку
2) Вам потрібна непарна кількість натяжних шестерень, щоб змусити ведучу і слiдкуючу обертатися в одному напрямку.
3) Вам потрібна парна кількість натяжних шестерень (або жодних), щоб змусити слiдкуючу і ведучу шестернi обертатися в протилежному напрямку
Ведуча
Слiдкуюча
Натяжна
Натяжна
Натяжна
Перекладено на українську групою KFAR GALIM Atid Plus, ІЗРАЇЛЬ #2101

## Slide 7: ЗНИЖЕННЯ І ПІДВИЩЕННЯ шестерень
Велика ведуча
Мала слiдкуюча
Мала ведуча
Велика слiдкуюча
ЗНИЖЕННЯ Шестерень
(збільшує крутний момент, зменшує швидкість)
ПІДВИЩЕННЯ Шестерень
(збільшує швидкість, зменшує крутний момент).
Ведуча
Ведуча
Перекладено на українську групою KFAR GALIM Atid Plus, ІЗРАЇЛЬ #2101

## Slide 8: РОЗРАХУНОК КОЕФІЦІЄНТiВ Шестерень
Передавальне відношення = кількість зубів у ведучому механізмі: кількість зубів у приводі
Ведуча
Слiдкуюча
Ведуча
Слiдкуюча
24/40 = 3:5
40/24 = 5:3
ЗНИЖЕННЯ ШЕСТЕРЕНЬ
(збільшує крутний момент, зменшує швидкість)
ПІДВИЩЕННЯ ШЕСТЕРеНЬ
(збільшує швидкість, зменшує крутний момент)
Перекладено на українську групою KFAR GALIM Atid Plus, ІЗРАЇЛЬ #2101

## Slide 9: ЗМІНИ НАПРЯМОК РУХУ
Ви можете використовувати шестерні, щоб змінити напрямок руху.
Кредити: Усі анімовані зображення взято з: http://technicopedia.com/fundamentals.html. Щоб переглянути їх правильно, вам потрібно буде використовувати «Режим слайд-шоу» в PowerPoint.
Перекладено на українську групою KFAR GALIM Atid Plus, ІЗРАЇЛЬ #2101

## Slide 10: ПРОБЛЕМИ З ЛЕГО ШЕРЕСТЕРНЯМИ
Дві поширені проблеми, з якими ви можете зіткнутися:
  Ковзання шестерні: Ковзання відбувається, коли зуби шестерень скачуть, коли ви подаєте потужність
  Люфт шестерень: Люфт — це простір між зубцями, де шестерні заходять у зачеплення. Коли місця забагато, це називається слабиною. Коли його занадто мало, ви створюєте занадто багато тертя.
Рішення: намагайтеся уникати довгої послідовності шестерень. Використовуйте коробку шестерень. Сітчасті шестерні згідно специфікації.
Перекладено на українську групою KFAR GALIM Atid Plus, ІЗРАЇЛЬ #2101

## Slide 11: КОРОБКИ шестерень МОЖУТЬ БУТИ КОРИСНИМИ
Коробки шестерень можуть допомогти зменшити деякі проблеми, з якими ви можете зіткнутися під час будівництва за допомогою передач.
Деякі вже готові (з передачами в комплекті).
Деяким потрібно вставити шестерні в коробки
Деякі з них можна зібрати з нуля за допомогою технічних частин
Pre-built
Pre-built
Pre-built
Перекладено на українську групою KFAR GALIM Atid Plus, ІЗРАЇЛЬ #2101

## Slide 12: РЕйковi шестернi ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО І ГОРИЗОНТАЛЬНОГО РУХУ
Опорна конструкція Wall-E7 від Marc-Andre Bazergui виконана з рейковими шестернями
PIX3L PLOTT3R від Санджая та Арвінда Сешана використовує рейковi шестернi
Перекладено на українську групою KFAR GALIM Atid Plus, ІЗРАЇЛЬ #2101

## Slide 13: КОРИСНИЙ ІНСТРУМЕНТ ОНЛАЙН-ЗНАЧЕННЯ
http://gears.sariel.pl/
Перекладено на українську групою KFAR GALIM Atid Plus, ІЗРАЇЛЬ #2101

## Slide 14: ІНШІ КОРИСНІ РЕСУРСИ
Детальніше про шестерні: http://sariel.pl/2009/09/gears-tutorial/
Анімація шестерні: http://technicopedia.com/fundamentals.html
Technic Gearing: Books by Yoshihito Isogawa
Перекладено на українську групою KFAR GALIM Atid Plus, ІЗРАЇЛЬ #2101

## Slide 15: Успiхiв!
Цей посібник створили Санджай Сешан і Арвінд Сешан
Більше уроків на www.ev3lessons.com та www.flltutorials.com
Урок перекладений групою Mystic Beavers #2101